## Slide 1: 小球轨迹检测跟踪实验

## Slide 2: 小球轨迹检测跟踪实验
实验目的
掌握传统雷达的信号处理流程
与之后的手势雷达数据处理进行区分
巩固雷达信号处理基础，熟练信号处理技术

## Slide 3: 小球轨迹检测跟踪实验
德州仪器 AWR1642 单芯片
  FMCW 雷达传感器
  工作频率为 76~81GHz
  应用
    盲点检测、变道辅助、侧向来车警示、泊车辅助
    占位检测 、简单手势识别 、车门开启器
实验平台

## Slide 4: 小球轨迹检测跟踪实验
单摆周期
  L为摆线长度，g为重力加速度
  根据摆线长度计算单摆周期约为1s
  提供.mat文件直接用于后续处理
  雷达参数设置
实验演示与实验数据
帧数 | 32 | 采样率 | 10MHz
帧周期 | 40ms | 快时间点数 | 256
调频斜率 | 105MHz/us | Prt数/帧 | 255
PRT | 138us | 载频 | 77GHz

## Slide 5: 小球轨迹检测跟踪实验
实验要求
最终处理得到类似下图结果

## Slide 6: 小球轨迹检测跟踪实验
考核指标
满分20分
  检测率在90%以上且虚警率在4%以下
根据检测率和虚警率的标准依次扣分
  检测率84%-90%或虚警率4%-15% 扣满分的5%
  检测率75%-84%或虚警率15%-25% 扣满分的10%
  检测率低于75%或虚警率高于25%扣满分的25%

## Slide 7: 小球轨迹检测跟踪实验
实验安排
8.22
  上午：RD图+CFAR
  下午：MTI
8.24
  上午：完成完整代码
  下午：验收